## Slide 1: PRIPOROČILA ZA UPORABO ABSORBCIJSKO PASIVNO VARNIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ
Jovan Trajkovski, Robert Kunc
Portorož: 17.6.2026
Notes: Danes bom predstavil priporočila za uporabo absorbcijsko pasivno varnih nosilnih konstrukcij, ki smo jih pripravili na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Namen dela je bil opredeliti, kdaj in kje je uporaba takšnih konstrukcij smiselna ter kakšne omejitve je treba pri tem upoštevati.

## Slide 2: Drogovi …
Notes: Drogovi javne razsvetljave, nosilci prometnih znakov in druga obcestna infrastruktura predstavljajo toge ovire ob cesti.
Pri naletu vozila lahko povzročijo zelo hude posledice za potnike, zato se je že pred desetletji pojavila potreba po razvoju konstrukcij, ki bi zmanjšale posledice takšnih trkov. Po nekaterih podatkih, naj bi trki vozil znašale okoli 5% vseh prometnih nesreč. Pri nas pa na žalost nimamo točne podatke o the prometnih nesrečah.

## Slide 3: Zgodovina razvoja EN 12767
Notes: Temeljni evropski standard na tem področju je SIST EN 12767. Standard določa postopke preskušanja pasivne varnosti nosilnih konstrukcij, kot so svetlobni drogovi, nosilci prometnih znakov, semaforjev in podobne opreme. Njegov namen je zagotoviti primerljivo oceno obnašanja konstrukcije ob trku vozila.

## Slide 4: Zgodovina razvoja EN 12767
2000 → EN 12767:2000 → 100HE3
Prvi evropski standard za pasivno varnih nosilnih konstrukcij.
2007 → EN 12767:2007 → 100HE3
Posodobitev preizkusnih metod.
2019 → EN 12767:2019 → 100-HE-B-S-SE-MD-1
Razširitev klasifikacije iz 3 na 7 parametrov.
2025 → A1 dopolnitev zahtev za vpetje
Notes: Temeljni evropski standard na tem področju je SIST EN 12767. Standard določa postopke preskušanja pasivne varnosti nosilnih konstrukcij, kot so svetlobni drogovi, nosilci prometnih znakov, semaforjev in podobne opreme. Njegov namen je zagotoviti primerljivo oceno obnašanja konstrukcije ob trku vozila.

## Slide 5: Zgodovina razvoja EN 12767
  SIST EN 12767:2019/oprA1:2025 – Pasivna varnost nosilnih konstrukcij za opremo cest
  (Zahteve za preskusne metode)
Standard v glavnem obravnava:
dve vrsti vhodnih preizkusnih pogojev:
  tri hitrostne razrede (50, 70 in 100 km/h),
  tri tipe nasipov (S - standardni, X - posebni in R - togi);
pet vrst rezultatov preizkusa:
  tri razrede absorpcije energije: visoka (HE), nizka (LE) in brez absorpcije (NE),
  pet razredov varnosti za potnike (od A do E),
  dva načina porušitve konstrukcije (ločitev – SE, brez ločitve – NS),
  tri razrede glede na smer trka (enosmerna – SD, dvosmerna – BD, večsmerna – MD),
  dva razreda tveganja za vdor skozi streho (0 ali 1).
Notes: Temeljni evropski standard na tem področju je SIST EN 12767. Standard določa postopke preskušanja pasivne varnosti nosilnih konstrukcij, kot so svetlobni drogovi, nosilci prometnih znakov, semaforjev in podobne opreme. Njegov namen je zagotoviti primerljivo oceno obnašanja konstrukcije ob trku vozila.

## Slide 6: SIST 12767
  SIST EN 12767:2019/oprA1:2024
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).
Standard uvaja več klasifikacijskih sistemov. Konstrukcije se razvrščajo glede na hitrostni razred preskušanja, absorpcijo energije, stopnjo varnosti za potnike, način porušitve, smer trka in tveganje za preboj skozi streho vozila. Tako dobimo celovito oceno varnosti posamezne konstrukcije.«

## Slide 7: Evropski trg proizvajalcev opreme po EN 12767
  ZIPpole, Belgija
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 8
  2. Lattix, Švedska
100-NE-B-R-SE-MD-0
100-NE-C-R-SE-MD-0
Evropski trg proizvajalcev opreme po EN 12767
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 9
  3. SähköJokinen, Finska
Evropski trg proizvajalcev opreme po EN 12767
Notes: SähköJokinen je finsko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo pasivno varnih svetlobnih drogov, semaforjev in nosilcev prometnih znakov, ki so skladni z evropskim standardom EN 12767. Njihova serija KAPU® vključuje dva glavna modela: KAPU®-HE in KAPU®-NE, ki se razlikujeta po lastnostih absorpcije energije ob trku. Izdelki so prikazani na slikah 7 in 8.

## Slide 10
  4. NCT, Poljska
Evropski trg proizvajalcev opreme po EN 12767
Notes: NCT S.A. (prej Alumast S.A.) je podjetje, specializirano za kompozitne materiale in inovativne rešitve, ki se uporabljajo v cestni infrastrukturi, mestnih ureditvah, energetiki, železnicah in vojaških aplikacijah. Aprila 2023 je podjetje preimenovalo svojo znamko v NCT (New Composite Technologies), da bi odražalo širšo vizijo inovacij, trajnosti in varnosti. Na področju pasivne varnosti podjetje izdeluje kompozitne svetlobne drogove vseh energijsko absorpcijskih razredov (HE, LE, NE), ki se lahko vijačeni v tla, vkopani ali nameščeni v betonskih tulcih.

## Slide 11
  5. Zincometal, Grčija
Evropski trg proizvajalcev opreme po EN 12767
Notes: Zincometal proizvaja pasivno varne jeklene svetlobne nosilne drogove , certificirane po EN 12767, ki so zasnovani tako, da ob trku absorbirajo energijo, se lomijo in s tem zmanjšujejo posledice za potnike ter vozilo. Na voljo so v razredih:
100 NE–C (za višine od 3 m do 13 m, z enojnim ali dvojnim nosilcem do 1,5 m ali brez nosilca, za hitrost 100 km/h),
70 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 70 km/h),
50 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 50 km/h).

## Slide 12
  Ali je rešitev preprosta?
  Ali moramo vse drogove in nosilne konstrukcije zamenjati s pasivno varnimi?
1. Vprašanje
Standard opredeljuje zahteve za preskušanje, ne podaja pa smernic za uporabo!!
Notes: Zincometal proizvaja pasivno varne jeklene svetlobne nosilne drogove , certificirane po EN 12767, ki so zasnovani tako, da ob trku absorbirajo energijo, se lomijo in s tem zmanjšujejo posledice za potnike ter vozilo. Na voljo so v razredih:
100 NE–C (za višine od 3 m do 13 m, z enojnim ali dvojnim nosilcem do 1,5 m ali brez nosilca, za hitrost 100 km/h),
70 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 70 km/h),
50 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 50 km/h).

## Slide 13: Primeri prometnih nesreč z obcestno infrastukturo
Notes: Pedestrian Saved By Lamp Post https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
(190) Wow A woman has life saved thanks to a lamppost during a car accident 4k HD - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
Road Sign Saves Pedestrian at Crosswalk || ViralHog https://www.youtube.com/watch?v=rHfI8xzGnzE
Lucky pedestrians saved by a pole https://www.youtube.com/watch?v=JxZuz1IwCuw
https://edition.cnn.com/videos/topvideos/2014/01/24/newday-pedestrian-saved-from-car-by-pole.cnn
Swinging lampposts M62 https://www.youtube.com/watch?v=ptYrbQGk6DQ

## Slide 14: Primeri prometnih nesreč z obcestno infrastukturo
Notes: Pedestrian Saved By Lamp Post https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
(190) Wow A woman has life saved thanks to a lamppost during a car accident 4k HD - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
Road Sign Saves Pedestrian at Crosswalk || ViralHog https://www.youtube.com/watch?v=rHfI8xzGnzE
Lucky pedestrians saved by a pole https://www.youtube.com/watch?v=JxZuz1IwCuw
https://edition.cnn.com/videos/topvideos/2014/01/24/newday-pedestrian-saved-from-car-by-pole.cnn
Swinging lampposts M62 https://www.youtube.com/watch?v=ptYrbQGk6DQ

## Slide 15: Primeri prometnih nesreč z obcestno infrastukturo
Notes: Pedestrian Saved By Lamp Post https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
(190) Wow A woman has life saved thanks to a lamppost during a car accident 4k HD - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
Road Sign Saves Pedestrian at Crosswalk || ViralHog https://www.youtube.com/watch?v=rHfI8xzGnzE
Lucky pedestrians saved by a pole https://www.youtube.com/watch?v=JxZuz1IwCuw
https://edition.cnn.com/videos/topvideos/2014/01/24/newday-pedestrian-saved-from-car-by-pole.cnn
Swinging lampposts M62 https://www.youtube.com/watch?v=ptYrbQGk6DQ

## Slide 16: Primeri prometnih nesreč z obcestno infrastukturo
Notes: Pedestrian Saved By Lamp Post https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
(190) Wow A woman has life saved thanks to a lamppost during a car accident 4k HD - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vHQJUtzHVaI
Road Sign Saves Pedestrian at Crosswalk || ViralHog https://www.youtube.com/watch?v=rHfI8xzGnzE
Lucky pedestrians saved by a pole https://www.youtube.com/watch?v=JxZuz1IwCuw
https://edition.cnn.com/videos/topvideos/2014/01/24/newday-pedestrian-saved-from-car-by-pole.cnn
Swinging lampposts M62 https://www.youtube.com/watch?v=ptYrbQGk6DQ

## Slide 17: Zaključki in priporočila

## Slide 18: Zaključki in priporočila

## Slide 19: Sklep 1
Pasivno varne konstrukcije niso univerzalna rešitev!
Njihova uporaba je smiselna le na lokacijah, kjer zmanjšajo posledice trka, ne da bi pri tem povečale tveganje za druge prometne udeležence!

## Slide 20
  Ali lahko pasivno varne drogove montiramo v območju delovne širine ograj?
2. Vprašanje
Notes: Zincometal proizvaja pasivno varne jeklene svetlobne nosilne drogove , certificirane po EN 12767, ki so zasnovani tako, da ob trku absorbirajo energijo, se lomijo in s tem zmanjšujejo posledice za potnike ter vozilo. Na voljo so v razredih:
100 NE–C (za višine od 3 m do 13 m, z enojnim ali dvojnim nosilcem do 1,5 m ali brez nosilca, za hitrost 100 km/h),
70 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 70 km/h),
50 NE–C (enake dimenzije, za hitrost 50 km/h).

## Slide 21: Rezultati numeričnih simulacij
  1. Izhodišče. Model brez droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB32 ograja N2)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 22: Rezultati numeričnih simulacij
  3.Postavitev droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB32 ograja N2, FE-drog)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 23: Rezultati numeričnih simulacij
  4.Postavitev droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB32 ograja N2, AL-drog)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 24: Rezultati numeričnih simulacij
  1. Model brez droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB51 ograja H2)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 25: Rezultati numeričnih simulacij
  3.Postavitev droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB51 ograja H2, FE-drog)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 26: Rezultati numeričnih simulacij
  2.Postavitev droga za rasvetljavo v območju delovne širine ograj (test TB51 ograja H2, AL-drog)
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 27: Sklep 2.
- Pasivno varne konstrukcije niso primarni ukrep za izboljšanje prometne varnosti!
- Postavitev konstrukcij v območju delovne širine ograje vpliva na togost sistema ter spremeni varnostne karakteristike ograje!
- Praviloma naj bodo konstrukcije ali nosilni drogovi postavljeni zunaj območja delovne širine ograje. Kadar to ni mogoče, se priporoča uporaba pasivno varne opreme.

## Slide 28: Hvala za pozornost!
Notes: Standard SIST EN 12767:2019/oprA1:2024 določa postopke za preizkušanje zmogljivosti, s katerimi se ugotavljajo lastnosti pasivne varnosti podpornih konstrukcij, kot so: drogovi za javno razsvetljavo, nosilci prometnih znakov, nosilci semaforjev, podporni elementi za kable, in drugi sestavni deli, ki služijo podpori določenih elementov obcestne opreme. Standard ne velja za varnostne ograje (ang. road restraint systems).

## Slide 29: Hvala za vašo pozornost!
www.fs.uni-lj.si